MEMORIAL DESCRITIVO

C.E.I. IRMÃ FLORENTINA

NÚCLEO TRITICULA

# ESCOLA  NÚCLEO TRITICULA

## Memorial Descritivo

### Instalação da Obra

  - Ficarão a cargo da empresa vencedora da licitação, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias a execuções dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, placa da obra, etc.;

  - Instalação provisória de sanitários na obra _ deverão ser executadas as instalações necessárias ao atendimento do pessoal da obra, não sendo, em número, nunca inferior a uma unidade para cada 30 ( trinta) pessoas e, no máximo 2 ( duas) unidades.

### Serviços Preliminares

#### Limpeza do Terreno

    - Deverá a empresa vencedora da licitação, executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as árvores existentes e, quando se situarem nas áreas de construções e de arruamento deverá ser consultado a fiscalização.

#### Abastecimento e Distribuição de energia elétrica e Água potável:

A empresa deverá executar as suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e água potável para execução da obra.

#### Locação:

    - Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados;

    - Com referência as cotas do piso acabado, deverão ser observadas as seguintes condições:

- As cotas do piso acabado deverão estar no mínimo, 0,23m acima do nível do platô correspondente;

- A cota do piso acabado da construção deverá ficar 0,23m acima da cota média do meio fio frontal do lote.

### Movimento de Terra

#### 3.1. Regularização do Terreno:

    - Deverá ser providenciada pela empresa a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto;

    - Os taludes de obras deverão receber acabamento normal;

    - Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relações poderão ser alteradas em função do tipo de material geológico de cada região, a critério da Fiscalização.

#### 3.2. Fundações:

As fundações deverão ser executadas, obedecendo A Projeto fornecido pela Prefeitura Municipal.

    - Fundação Sapata direta – Deverão ser executadas em sapata direta conforme projeto específico sobre lastro de concreto magro compactado com 5cm de espessura ( concreto fck = 13,5Mpa) armadas conforme projeto executado pela empresa ganhadora da licitação. (concreto fck=15,0 Mpa).

    - Muros de arrimo – Deverão ser executados muros de arrimo com no mínimo 25 cm de espessura, nas divisas dos terrenos, devido ao corte e preparo do terreno, obedecendo aos níveis estabelecidos. (concreto fck=15,0 Mpa), deverá ser apresentado projeto estrutural dos muros de arrimo, a cargo da empresa vencedora da licitação, acompanhados da ARTs, para os fiscais da obra.

Observação:

Após a execução das fundações e muros de arrimo, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com material isento de sedimento orgânico, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação.

Observações para Fundações:

01. Todas as valas deverão ser apiloadas;

02. As tubulações de esgoto que atravessam as vigas de baldrame deverão ser colocadas antes da concretagem.

### Supra Estrutura

Moldada in loco: Serão em concreto convencional as vigas, pilares e cintas de amarração, o projeto estrutural ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, acompanhado das ARTs.

### Paredes de Alvenaria

#### 5.1. Tijolo de Barro:

Deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com 04 (quatro), 06 (seis) ou oito (oito) furos dimensão mínima de 0,10m de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por cento).

    - Argamassa – parta assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2;8, revolvidos até obter-se mistura homogênea;

A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 0,015m.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia traço 1:3  com adição de Sika ou equivalente na proporção de 1:15 a água de amassamento. Na primeira fiada deverá ser utilizada pintura com igol 2 equivalente.

    - Vergas – sobre vão de portas e janelas serão executadoas vergas argamassa de cimento ( forte), na espessura da parede e altura mínima de 0,20m contendo ( duas) barras de aço Ø4,2mm CA-60B, prolongando-se 0,20m para cada lado do vão a cobrir.

    - Cinta de Amarração – deverá ser executada sobre alvenaria de todas as paredes, cinta de concreto armado nas dimensões de ( 0,10 X 0,30m ), fck = 15Mpa, contendo 4 ( quatro) barras de aço Ø 8mm CA-60B, corridos com espaçadores de 4,2mm a cada 20m. A execução deverá obedecer aos detalhes do projeto.

#### 5.2. Execução das Alvenarias:

Deverão obedecer a detalhes específicos do projeto na execução quanto às dimensões e alinhamentos.

As alvenarias de elevação serão executadas em paredes de tijolos deitados, assente de forma a apresentar parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarrações de canto para ligações posteriores.

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

A fixação dos caixilhos ou esquadrias deverá ser feita por tacos de madeira ou chumbadores metálica soldados nos caixilhos ou esquadrias.

Quando utilizados tacos de madeira, estes deverão ter espessura de 0,025m ranhurados e previamente imunizados, colocados a cada 0,70m, embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3. Quando utilizado caixilho ou esquadria metálica com chumbadores soldados, estes deverão ser embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 após nivelar e aprumar o caixilho ou esquadria. As muretas, quando existirem deverá ser respaldado superiormente com cinta de concreto armado com especificações iguais de cinta de amarração superior das alvenarias de elevação.

Deverão ser preenchidos todos os interstícios entre a alvenaria e as telhas.

### Cobertura

#### Telhas Fibrocimento;

A cobertura deverá ser executada em telha fibrocimento 6 mm, com cumieira, rufos, calhas e condutores.

### Revestimento

#### Revestimento com argamassa:

As paredes internas e externas receberão revestimentos em argamassa constando de duas camadas superposta contínuas e uniformes, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

    - Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

    - Argamassa de Areia Fina Desempenada;

Areia Fina – será utilizado agregado, silício – quartzo, de gãos inertes, limpos e isentos de impurezas.

Cal Virgem - sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o mínimo 72 ( setenta e duas) horas antes de sua aplicação.

Cimento – deverá ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Massa acrílica – todas as paredes internas que não estiverem revestidas de azulejos receberão massa acrílica, para posterior pintura acrílica semi-brilho.

Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando - se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas as caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

Os peitoris das janelas deverão ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação das tubulações embutidas.

#### Revestimento com azulejo :

Serão assentados nos sanitários, copa, escovário e vestiários, azulejos ou piso parede, rejuntados com epóxi com índice de absorção menor que 4%., (primeira qualidade), brancos ou de cor clara.

Os azulejos serão assentados com nata de cimento, sobre emboço fresco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com cimento branco, do piso ao teto.

### Pisos

#### Contra-Piso;

Sobre lastro de concreto magro 8 cm de espessura, depois de colocadas as canalizações que devem passar sob o piso, será executado uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia desempenados, e fck=10.5Mpa. Com espessura de 0,05m.

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos.

#### Piso Cerâmico 30X30;

Nas áreas internas, sobre o contra piso de concreto, será assentado o piso de cerâmica de 30X30cm, PEI -4, de fácil limpeza na cor clara, rejuntados com epóxi com índice de absorção menor que 4%.

#### Calçadas e passeios de acesso;

Em todo perímetro frontal, isto é, em frente ao posto  deverá ser executado piso de concreto, para acesso ao posto.

Deverão ser previstas juntas de metro em metro, aproximadamente, utilizando-se para tanto réguas de madeira de 12X2” ou lances alternados, os quais deverão, após a pega do concreto ser preenchidos.

Será executada calçadas ao redor da edificação com 1 metro de largura e 8 cm de espessura, e acesso do passeio até o posto com 2 metros  de largura, inclusive o passeio publico em frente o terreno do posto.

#### Rodapés

#### Os rodapés serão em cerâmica e serão embutidos na alvenaria, não                              	ficando saliente para dentro das peças.

### Forro

O forro deverá ser executado em laminados de PVC, em todas as dependências, exceto na varanda e caixas externas (que serão de madeira), na cor gelo, e confeccionado dentro das normas prescritas pelo fabricante.

### Esquadrias

#### Batentes;

As portas internas e externas poderão ser colocadas em batentes de metal, fixadas na alvenaria por 6 ( seis) chumbadores e embutidos, colocados nas alturas de 0,25:1,05 e 1.85m do piso acabado. Deverá ser utilizada chapa nº 16 com desenho obedecendo aos detalhes de esquadrias, ou outra condição.

#### Portas Externas;

Poderão ser utilizadas portas externas confeccionadas em alumínio anodizado com desenho e execução compatível com o uso das dimensões exigidas em projeto.

#### Portas Internas;

As portas internas deverão ser lisas com miolo semi-cheio e espessura não inferior a 0,035m. Poderão ser utilizados compensadores de pinho ou madeira-de-lei nas dimensões exigidas em projeto.

#### Janelas;

As janelas serão executadas em tubos de alumínio, do tipo basculante e correr, conforme detalhes apresentados em Projeto Arquitetônico. Esquadrias com desenho diferente do exigido, deverão apresentar detalhes completos, colocação e normas obedecerão ao C.E. NE-15/04-A, todas as portas internas serão de madeira semi-ocas com ferragens cromadas com dimensões conforme projeto, as portas externas de acesso a escadaria será em madeira maciça, a porta de a janela da farmácia será de correr com bancada de granito como soleira de acordo com o projeto.

Observações:

As portas externas, quando protegidas pela cobertura de varanda, poderão ser em madeira de lei maciça de boa qualidade e colocadas em batentes de madeira de lei, de boa qualidade, fixados na alvenaria por seis tacos de madeira nas dimensões  0,60 X 0,60 X 1,00m embutidos nas alturas de 0.35:1.05 e 1.75m do piso acabado. Cada taco receberá dois parafusos para fixação do batente, sendo os furos revestidos em cera ou bastão de madeira.

A fixação será feita por chumbadores de ferro, soldados a esquadrias em número nunca inferior a 4 ( quatro), nas posições previstas no projeto.

Observações:

  - As esquadrias de alumínio deverão ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para serviço, acompanhando detalhes específicos de projeto. Antes de sua fixação na alvenaria. Deverá a Prefeitura Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando as peças que apresentarem defeitos ou incorreções na fabricação ou para o uso.

  - As esquadrias de alumínio serão chumbadas os contra marcos para ai então a colocação das aberturas.

  - A pintura das esquadrias somente poderá ser feita após expressa autorização da Fiscalização do P.M.J.

#### Ferragens e Esquadrias;

Portas Externas – Fechadura Completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingüeta e 03 ( Três) dobradiças de ferro zincado de 3 1 2” X2 1 2”.

Portas Internas – Quando previstas em orçamento de custo, usa-se a fechadura completa de embutir tipo gorge e 3 ( Três) dobradiças de ferro zincado ou tarjeta de ferrolho interno.

Janelas basculantes – Alavanca de latão cromada.

Janela de correr – puxador com trava de latão cromado de boa qualidade dotado de porta-cadeado.

#### Vidros;

Os vidros deverão ser de boa qualidade, transparentes, planos, sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricação, na espessura mínima de 3mm.

Seu assentamento deve ser feito neoprene sobre esquadrias de alumínio, conforme detalhes de projeto.

### Instalações

#### Água;

Deverá ser observado o projeto hidráulico quer na execução, quer no que se refira aos materiais a serem empregados.

Os tubos a serem usados serão de PVC soldável e Ferro Galvanizado, desde o registro de pressão, até o chuveiro com

Diâmetro conforme projeto específico.

#### Esgoto Sanitário;

Deverá ser observado o projeto sanitário quer na execução, quer no que se refira aos materiais a serem empregados.

As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante.

As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações.

Ramais Externos – A rede será executada conforme o projeto sanitário e constará de:

Uma caixa de inspeção com caixa de gordura, em alvenaria de tijolos furados ou maciço, revestidos internamente com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3 ou premoldados em concreto, obedecidas as dimensões previstas em detalhes do projeto hidráulicos, com caimento suficiente para permitir perfeito escoamento. A tampa será de concreto, com 0,05m de espessura, pré-moldada.

A fossa séptica deverá ser de concreto ou alvenaria de tijolos de ½ vez, chapiscado e revestido internamente com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, terá seção circular de diâmetro mínimo interno de 0,75m e profundidade mínima útil 1,10m, conforme projeto.

O sumidouro que deverá ser revestido com tijolos de barra, colocados em forma de grade e assentes com argamassa de cimento, cal e areia e, anéis rejuntados com argamassa de cimento, cal e areia média no traço 1:2:8.

As tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumenta sua resistência mecânica, ou ser executada em ferro fundido.

#### Equipamentos;

Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

Conjunto de barras cromadas, destinadas às pessoas portadoras de deficiências;

Caixa de descarga externa completa, em plástico, com capacidade no mínimo de 12( doze) litros, com tubo de ligação a bacia de PVC rígido de 1 ½ “, embutida na parede.

Nos locais previstos no Projeto Arquitetônico, deverão ser fixados os seguintes acessórios de louça: saboneteira, papeleira, cabide duplo, bancada de pia inox, apoiado sobre pilares de alvenaria com acessórios completo;

Torneiras – na bancada da pia da copa deverá ser colocada torneira giratória, e nos lavatórios torneira cromada, conforme projeto hidro-sanitário.

Lavatório das louças nas dimensões mínimas de 0,44 X 0,32m com válvulas plásticas de lavatório e sifão de borracha de 1 ½” Deverá ser convenientemente fixado na parede através de tacos de madeira e parafusos de latão, os dois lavatórios dos WC´s masculino e feminino deverá ter altura suficiente dentro das normas da ABNT (9050).

Cavalete completo de entrada de água com comprovante de pagamento de taxas de ligações a Concessionária local.

Observação:

Os Equipamentos em louça deverão ser todos na mesma cor, em tonalidades claras.

#### Instalações Elétricas;

As instalações elétricas serão executadas pela empresa de acordo com a NB – 3 da ABNT e com as normas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

Toda instalação deverá ser entregue testada, ficando a empresa responsável pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação a rede pública, devendo ser apresentada a Declaração da concessionária de que as entradas foram vistoriadas e estão em ordem.

A entrada de serviços será subterrânea com medição instalada em poste de concreto. Admite-se, caso as normas da concessionária o permitam,  a instalação de dois medidores em cada poste de entrada.

A rede interna de distribuição será em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial, de boa qualidade.

A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.

As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa nº18 nas medidas de 4” X 2” e 4” X 4”. As caixas deverão ficar a 0,20m dos alizares das portas.

#### Instalações preventivas de incêndio

As instalações preventivas de incêndio serão executadas pela empresa de acordo com a NSCI/04, e projeto especifico, inclusive construção do abrigo de gás.

Toda instalação deverá ser entregue testada, ficando a empresa responsável pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação.

### Pintura

Deverá ser observada a determinação do Projeto da Obra e Orçamento de Custo, quanto ao tipo de tinta a ser utilizado.

#### Tinta Acrílica Semi-Brilho;

Serão utilizadas sobre superfícies acabadas, sendo executadas tantas demãos quantas necessárias para perfeito recobrimento (mínimo de duas demãos) da superfície.

#### Cores;

As cores deverão ser solicitadas junto ao Dpto. Técnico da Prefeitura Municipal, o qual repassará com os códigos das mesmas.

Em materiais - Após explicitamente liberada pela fiscalização, todas as superfícies de madeira devem ser lixadas convenientemente e preparadas com uma demão de fundo. Posteriormente, deverá ser executada a pintura a óleo em            (Duas) demãos, aplicadas a pincel, na cor adotada das esquadrias e caixilhos.

As tintas a serem aplicadas deverão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com instruções dos respectivos fabricantes. Deverão ser de primeira qualidade.

Em Ferro – Preliminarmente, todas as superfícies deverão ser lixadas e receberão após uma demão de zarcão.

Posteriormente, deverá ser executada a pintura a óleo, em 2        (duas ) ou mais demãos aplicadas a pincel nas cores definidas pelo Dpto. Técnico da Prefeitura Municipal.

Observações:

As demãos de tinta deverão ser tantas quantas for necessária para ser obtido coloração uniforme e estável, para o necessário recobrimento.

### Limpeza

Após o término dos serviços acima especificados, a empresa procederá à limpeza do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, bem como, os lotes deverão estar perfeitamente limpos e regularizados.

### Observações

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitários, destinados a acessibilidade de pessoas Portadoras de Deficiência.

### Prazo de execução

A obra terá um prazo de execução de 120 dias consecutivos.

OBSERVAÇÕES: Toda e qualquer dúvida nas especificações acima deverão ser verificadas junto ao departamento técnico, alertamos que os projetos, memoriais descritivos e orçamentos são complementares entre si, e que as duvidas devem ser sanadas quando da visita, alertamos que os preços são da obra completa e que somente será dado aditivo de preço se aumentar a área da obra.

Frei Rogerio (SC), 18 de novembro de 2014.

BERNARDO ORTLIEB FONTANA

Engenheiro Civil

CREA/SC 108.946-0