MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO PAISAGÍSTICO

Proprietário: Câmara Municipal de Vereadores de Frei Rogério

Obra: Projeto Paisagístico para Urbanização do Exterior da Câmara Municipal

Local: Avenida Vereador José Almeida de Souza – Frei Rogério (SC)

Área do Terreno: 5.888,91 m²

- GENERALIDADES:

Trata-se da execução da primeira etapa do projeto paisagístico para urbanização do Exterior da Câmara Municipal de Vereadores de Frei Rogério, conforme projetos, os quais deverão ser executados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências de ambas as partes.

Todos os materiais, equipamentos e mão de obra empregados nesta obra, seguirão as disposições contidas nesta especificação.

Todo o material proveniente da montagem de tapumes, barracos, aparelhos sanitários etc., deverão ser desmanchados ao final da obra.

- PLACAS DE OBRA:

Serão colocadas todas as placas exigidas e necessárias para identificação da obra e dos serviços, devendo obedecer a modelos padrão.

- SERVIÇOS PRELIMINARES:

Será executada a completa limpeza do terreno dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

Será procedida, no decorrer do prazo de execução da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

Deverá ser executado um barraco de madeira, dimensionado para que abrigue estoque de materiais;

A locação da obra deverá obedecer rigorosamente os projetos (Planta com Muros, Planta de Implantação, Planta Hidráulica, Planta Elétrica)

Deverá ser observado o movimento de terra quando necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.

- NORMAS

O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às especificações do presente Memorial Descritivo.

- OMISSÕES

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente.

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou medidas em escala, prevalecerão sempre as dos últimos desenhos.

No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos.

Nos demais casos, deve ser contatado o Responsável técnico para que este retire as dúvidas prováveis.

- FUNDAÇÕES:

A execução das fundações deverá satisfazer as Normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente a NB-51/ABNT e ao Código de Fundações e Escavações.

As fundações serão do tipo DIRETO, considerando-se as características do terreno para a área edificada.

As vigas de baldrames deverão ser impermeabilizadas nas áreas de contato com as alvenarias, com material betuminoso ou fita asfáltica impermeabilizante.

Estas vigas, bem como os pilares serão em concreto armado, conforme dimensões do projeto estrutural.

Em seguida deverá ser executado o reaterro das valas e aterro interno, com materiais isentos de sedimentos orgânicos, devidamente compactados e apiloada.

As tubulações de esgoto que atravessam as vigas de baldrame deverão ser colocadas antes da concretagem.

Quando for necessária a passagem de tubulações atravessando as vigas de fundações, deverão ser deixadas esperas com diâmetro superior ao da tubulação. A colocação das esperas não deverá atingir a ferragem longitudinal inferior da viga.

O projeto de fundações deverá ser respeitado na sua íntegra durante a execução.

- ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:

Moldada in loco: Todo o conjunto da fundação, pilares e vigas serão em concreto convencional, tipo usinado com Fck 200, Slamp 20 Mpa, montados sob caixas e painéis em madeira.

Deverá seguir o Projeto Estrutural de Estruturas de Concreto Armado, incluindo memorial, especificações, orientações e detalhamentos específicos que façam parte do referido projeto. Todo o concreto utilizado deverá possuir teste de resistência e de Slump, e os mesmos deverão ser inseridos junto ao projeto “as built”, caso ocorra inconsistências entre o projetado e o executado a solução deverá ser apresentada a fiscalização e aos responsáveis técnicos assim que a conferência dos testes for conhecida. A superfície dos pilares, lajes, vigas e parte da fundação serão em concreto à vista isentas de falhas e poros.

A resistência do concreto armado, sempre que não for especificado será de 20 Mpa – traço em volume de 1:2:3 (cimento, areia e brita). Sempre que possível com o padrão usinado.

- MUROS:

Os muros deverão ser executados em bloco de concreto de 14 (quatorze) centímetros de primeira qualidade, leves, duros, com faces planas e quebra máxima de 3%, com altura de 2,20m (Dois metros e vinte centímetros), sendo escalonados conforme projeto e nível do terreno.

A argamassa de assentamento terá o seguinte traço: 1: 2: 8 respectivamente, de cimento, cal hidratada e areia média

A verticalidade, ou seja, o prumo deverá ser constantemente verificado.

Os muros serão chapiscados tanto interna quanto externamente.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada.

O preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução do revestimento, incluindo preparo e aplicação da argamassa, andaimes e demais serviços auxiliares.

A medição será efetuada por m² (metro quadrado) efetivamente executado, obtendo-se a área de acordo com as dimensões indicadas no projeto.

- DRENAGEM

Nesta etapa, bem como nas demais deverá ser seguido o projeto e suas especificações. Toda tubulação deverá ser em tubo de concreto com 30 centímetros de diâmetro, deverá ser respeitada a inclinação de 2%, as caixas coletoras deverão ter a dimensão de 60x60 centímetros, com tampa em grade de ferro.

Deverá ser executado a camada drenante com brita conforme planilha de orçamento.

Também deverá ser executado tubulação de espera para drenagem de água proveniente do lago a ser executado posterior a esta etapa.

Após a conclusão, o reaterro de vala será feito com material reaproveitado.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:

A instalação de água fria para o jardim far-se-á por meio da reutilização das águas provenientes da chuva, a qual será captada por meio de cisterna especifica para esse fim, após a água será pressurizada e será distribuída conforme projeto hidráulico.

Toda a tubulação de água, bem como as torneiras deverão seguir os diâmetros indicados e com as especificações que o seguem: todos os materiais serão de primeira qualidade.

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Deverão ser executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da companhia concessionária de energia elétrica, sempre obedecendo ao projeto específico.

Nesta etapa deverá ser executada a ligação da caixa de passagem principal para a caixa de passagem secundaria que alimentará a bomba da cisterna, a qual deverá ter um contator, para ligação do sistema de distribuição de água.

A rede de distribuição será subterrânea por meio de eletrodutos 1 ¼”, deverá ser previsto um eletroduto principal e um outro de reserva.

A distribuição de todo o conjunto elétrico, obedecerá rigorosamente, conforme a prescrição em projeto específico.

- SERVIÇOS FINAIS

  - Limpeza Final da Obra

O término da obra deve considerar os custos de desmobilização em si das estruturas necessárias à sua execução bem como a limpeza final da obra, incluindo a remoção de todo o entulho, das instalações provisórias, tapumes, placas de obra e demais materiais, equipamentos e ferramentas utilizados na execução dos serviços.

  - Normas Gerais de Serviço

a) deverão ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das tubulações, para evitar a penetração de corpos estranhos no interior dos mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado tampões especiais ou caps.

b) mudanças de direções, derivações e emendas serão feitas usando-se conexões adequadas.

c) as tubulações de água deverão ser protegidas contra eventual acesso de água poluída.

- Provas e Testes

  - Redes de Água Fria

Todas as canalizações, antes do reaterro deverão ser lentamente cheias de água para eliminação completa de ar, e em seguida, submetida à prova de pressão que deverá ter uma duração mínima de seis horas ininterruptas.

  - Rede Pluvial

Estas canalizações, antes dos revestimentos e reaterros, devem ser submetidas à prova, com água, para que sejam constatados possíveis vazamentos ou obstruções.

_____________________________

Arquiteta Fernanda Dambrós Fontana

CAU (SC) A106802-4